Sistema de autenticación en la Educiaa mediante SD y Bluetooth

---
CID
Registro de 16 bytes de longitud que contiene un número de identificación de tarjeta único.
Está programado durante la fabricación de la tarjeta y no puede ser modificado por el usuario (OTP).
El número de CID es una recopilación de información sobre la tarjeta, como fabricante, fecha de fabricación, número de serie, etc...

---
CID

---
CID en linux:
cat /sys/block/mmcblk0/device/cid
No funciona en Pcs donde el lector de tarjetas está conectado mediante el USB

---
CID en la librería de FatFs de Don Chan :
  disk_initialize(byte pdvr);
Retorna:
STA_NOINIT
STA_NODISK
STA_PROTECT

---
CID en la librería de FatFs de Don Chan :
DRESULT disk_ioctl (
  BYTE pdrv, /* [IN] Drive number */
  BYTE cmd, /* [IN] Control command code */
  void* buff /* [I/O] Parameter and data buffer */
);
Retorna:
RES_OK
RES_ERROR
RES_PARERR
RES_NOTRDY

---
MAC en Bluetooth
Es un identificador único que cada fabricante le asigna a su dispositivo Bluetooth a conectarse.
Está formadas por 48 bits representado 12 dígitos agrupados en 6 parejas.
Existe manera de cambiarlas

---
MAC en App Inventor